基于开关电源的无线智能家居控制系统电路模块设计

针对目前智能家居结构复杂，成本高昂等的缺点，利用开关电源和单片机设计了一种无线智能家居系统。它将控制指令由遥控器通过无线方式发进到控制器上的无线模块，再由无线模块将指令解析给单片机，通过由单片机控制的开关电源来控制继电器的开和关，从而达到智能化控制家电电源开关的目的。

2.1 无线发送模块设计

发送模块主要由HS1527($1056.0000)无线发码芯片、声表面滤波器、指示灯及滤波电路等组成，发送模块作为遥控器来操作，电路图如图2所示。当按下不同的按键K时，发码芯片就会通过天线发出不同的编码，编码经过天线发送到接收模块由接收模块将编码交由控制模块解析处理，发送模块供电电压12 V，由电池供电。

图2 发送模块主要电路

2.2 无线接收模块设计

无线接收模块由两部分组成，供电部分由LNK304DN($0.5040)及外围电路组成，该电路可将220 V交流电压转换成直流5 V电压，分别给接收模块和控制模块的处理器供电，电路图如图3所示。

图3 控制器供电电路

无线接收部分主要由解码芯片SYN500R、晶振和外围电路组成超外差接收模块，接收模块负责接收来自发送模块的编码，然后将编码交由处理器处理，处理器处理后通过放大器将信号放大，然后控制继电器的开和合，接收部分电路图如图4所示。

图4 无线接收电路

2.3 控制模块设计

控制模块主要由处理器单片机、继电器和外围元件组成开关电源，con端接入交流照明电，AC-L和AC-N分别接入交流电火线和零线，OUT端连接负载，此系统可以控制多路负载，实验中该控制模块连接了一个继电器控制一路负载，控制模块电路图如图所示。

点评：目前的智能家居无线远程控制技术还处于不断发展完善中，在实际应用中也遇到了一些问题。例如受当前无线网络信号的干扰、传送带宽方面和稳定性的限制，使得诸如高质量活动图像传输等一些更高层次的功能应用仍比较难以实现，但随着我国通信网络的逐步建成，这些制约都将会被突破，家居智能化以及无线远程控制技术将会得到更大的发展。