# STM32的便携式手机蓝牙考勤机系统电路设计

目前，大部分考勤系统还是磁卡考勤系统，这类系统不仅签到速度慢，而且终端设备和磁卡也造成一定成本和浪费；指纹考勤、人脸识别考勤、视网膜考勤等新一代考勤技术虽然大大地提高了考勤效率和准确率，但是这类考勤机的费用较高、操作比较麻烦。以上几种都是采用被动式的考勤机制，科技的发展和生活节奏的加快为被动式考勤方式带来了新的挑战，手机蓝牙考勤机就是针对以上考勤机的缺点而设计的，使用手机蓝牙考勤机可以实现人员经过即可轻松签到。

系统整体硬件设计

考勤机系统主要由以下5个部分组成：基于Cortex-M3核的STM32F103RBT6微处理器作为核心控制器件，主要负责控制系统各部分的工作和交换数据；蓝牙模块用于搜索手机蓝牙设备，并将查找到的手机蓝牙设备地址通过异步串行通信发送给微处理器STM32F103RBT 6；SYN6288语音芯片通过UART接口来实现数据传输，实现“应到”与“实到”的人数语音播报；NOKIA5110液晶显示屏显示考勤结果，微处理器通过SPI1接口将考勤结果发送给显示屏进行显示；SD卡／U盘保存用户信息，微处理器通过SPI2接口将数据发送到SD 卡／U盘，然后通过读取SD卡／U盘来获得签到者的信息。

蓝牙模块及外围电路设计

系统所使用的蓝牙模块采用广州汇承信息科技有限公司生产的HC-05芯片。HC-05是民用级，支持当前绝大多数手机蓝牙设备，并可向上兼容其他更高协议。该模块具有集成度高、稳定性好、功耗低、外围电路少等优点，完全满足本系统的需求，图是蓝牙模块的外围电路。其中STATUS_OUT是输出状态指示灯引脚，考勤时D1会闪烁，说明蓝牙模块正常工作；MOD引脚是蓝牙AT模式选择引脚；RXD和TXD是串口通信接口，实现串口通信功能。