# 世界主要国家输变电损失率

输变电损失率是指电力工业企业在供电生产过程中耗用和损失的电量占供电量的比率，是反映一个国家输配电效率的重要指标。线损率与输电距离、电网技术水平、电网管理水平等 密切相关。一般说来，国土面积大、资源与负荷分布不均衡、需远距离输电的国家，如印度、俄罗斯和中国，线损率相对较高;国土面积小、电网建设完善、电源点 与负荷中心一致，电力供应以就地平衡为主的国家，如韩国、德国和日本等，线损率相对较低。印度、巴西、俄罗斯线损率较高，2011年分别为21.03%、 15.92%和10.17%;韩国、德国和日本线损较低，2012年分别为3.39%，4.36%和4.62%。1990-2012年部分国家线损率变化 情况如表所示。

中国近10年来线损率降幅较大。近年来中国电网建设快速发展，随着电网建设、运行和管理水平的快速提升，2000年到2013年间线损率下降约 1.37个百分点，降幅较大。中国线损率高于日本、德国、美国，低于俄罗斯和巴西，考虑到美国和日本电力供需以就地平衡为主，中国远距离输电线路较多的实际情况，中国线损水平已接近国际先进水平。

延伸阅读：

线损电量是指供电企业在整个供电生产过程中发生的送变电设备的生产消耗和不明损失，简称“线损”。它是从发电厂送出电能计量点(不包括厂用电)至用户电度表止所发生的电能消耗和损失，具体分为空载损失、负载损失和其它损失三部分。

(1)空载损失：一般不随负荷变化而变化，只要电气设备上带有电压，就要消耗电能。它包括：1)输电变压器和配电变压器的铁损;2)电晕损失;3)调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失;4)用户电度表电压线圈损失及电度表附件的损耗。

(2)负载损失：随负荷的变动而变化，它与电流的平方成正比。它包括：1)输电、配电线路的线路损失;2)输电、配电变压器的绕组损失;3)调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的损失;4)接户线的损失;5)电度表的电能损失。

(3)其它损失：空、负载损失以外的损失，它包括：1)漏电、窃电及电度表误差损失;2)变电所的直流充电、控制及保护，信号、通风冷却等设备消耗的电量。

线路损失率是指电力工业企业在供电生产过程中耗用和损失的电量占供电量的比率。它是供电企业的一项综合技术经济指标，反映用电管理与技术管理工作质量的高低和供电生产的经济效益。计算公式：