LD3320嵌入式语音识别系统应用电路设计

语音交互系统是比较人性化的人机操作界面，它需要语音识别系统的支持。LD3320是一款语音识别芯片。本文介绍了LD3320芯片的工作原理及应用，给出了LD3320与微处理器的硬件接口电路及软件程序。随着高档MCU 的不断出现，以MCU 为核心的嵌入式语音交互系统会有非常好的应用前景。

特定人语音识别（ASR，Auto Speech RecognitiON）技术是基于“关键词语列表”的识别技术，它是对大量的语音数据（相当于对数千人采集的数万小时的有效声音数据）经语言学家语音模型分析，建立数学模型，并经过反复训练提取基元语音的细节特征，以及提取各基元间的特征差异，得到在统计概率最优化意义上的各个基元语音特征，最后才由资深工程师将算法以及语音模型转换成硬件芯片并应用在嵌入式系统中。

语音识别系统软硬件设计

由图可知，由LD3320组成的语音识别系统硬件有单片机（或嵌入式系统）及LD33202.图2和图3分别是由单片机STC10L08XE 构成的主控芯片和由LD3320A 构成的语音识别主系统。

这种语音识别系统也容易引起误识别，如当用户说的内容不在识别列表内时，必然会引起误识别。为了克服这些缺点，降低误识别率，可在设定好要识别的关键词语后，再添加一些与识别列表内的单词有联系的任意其他词汇，用来吸收错误识别，从而达到降低误识别率的目的。由LD3320组成的语音识别系统有很广泛的应用，如语音控制的点歌系统、语音控制的手机、音控智能导航仪、音控智能家电产品等。