FS-ITS10激光车检器技术详解

1.FS-ITS10V激光车辆检测器介绍

FS-ITS10V激光车辆检测器是在智能交通领域必备的非接触式摄像机抓拍触发、机动车速度获取的专用激光车辆检测器。其准确的抓拍和精确的测速，为各类高清卡口提供基础器件。由于其具有安装简单（不需破路、封路，安装方式同摄像机一样）、使用寿命长（5万个小时）、维护量小（更换只需5分钟）、性价比高等特点，因此广为智能交通行业采用。

FS-ITS10V产品图片

2、FS-ITS10V激光车辆检测器特点：

--车头捕捉准确，误差小于正负0.25米。

--车辆捕捉时间短，只需0.1毫秒。

--车速测量精准，误差±3km/h

--捕获率高，超过99%

--非接触式测量，无需封路、破路。

--安装使用简单，顶置安装只需对准车道中心。

--达到IP66防护标准,无需加装任何护防装备。

--支持多种输出：RS232、RS485、RS422等多种输出。

--具备组网功能：支持多台激光车辆检测器向一台摄像机提供触发等信号（支持单台摄像机多车道抓拍）。

3.FS-ITS10V激光车辆检测器原理

当车辆通过激光车辆检测器的检测区域时,激光传感器将以1.5万次/秒的频率对在道路上高速行驶的机动车连续进行距离测量，通过距离变化的探测来准确判断车辆位置,当连续变化达到设定次数时,激光车检器可判断出车辆通过的状态,同时通过RS485或IO口向摄像机发出抓拍信号,使摄像机准确捕获车辆照片。

无车状态

车辆通过

车辆离开

4、激光车辆检测器技术参数：

| 测量频率 | 最高30kHz |
| --- | --- |
| 标准测程 | 0.5～ 100m |
| 重复精度 | ±1cm |
| 标准测速范围 | 5～180km/h |
| 测速精度 | ±3km/h |
| 抓拍位置精度 | ±0.25m |
| 激光光源 | 激光二极管的波长 905nm，输出功率≤1mW,符合GB7247.1-2001 I类激光人眼安全要求 |
| 供电 | 直流电12V，500mA，≤6W |
| 体积 | 193×105×70 mm |
| 工作温度范围 | -20℃～ +50℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 重量 | 1120 g |
| 数据接口 | RS232、RS485、RS422等多种接口 |

5、线圈检测与激光检测成本比较（以单个车道计算）

表1.单个车道线圈检测费用预算

| 序号 | 设备及施工内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面切槽，线圈敷设，沥青浇注与路面修复 | 2 | 个 |
| 2 | 线圈馈线管道开挖及敷设（含￠50PVC管道） | 25 | 米 |
| 3 | 馈线沙井 | 1 | 个 |
| 4 | 地感线圈专用线 | 140 | 米 |
| 5 | 馈线 | 25 | 米 |
| 6 | 车辆检测器 | 1 | 个 |
| 7 | 车辆检测器安装与调试 | 1 | 个 |
| 8 | 高速公路封堵费 | 1 | 项 |

表2.单个车道激光检测费用预算

| 序号 | 设备及施工内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光触发检测仪 | 1 | 台 |
| 2 | 激光设备安装与调试 | 1 | 个 |

6、FS-ITS10V激光测速传感器符合以下标准：

《机动车激光测速仪》JJG1074-2012

《激光产品的安全》GB7247.1-2001

《机动车安全检测设备》GB11798-1989

《机动车测速仪通用技术条件》GA297-2001

《公路交通安全设施设计技术规范》JTJ074-2003

《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA497-2004

《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA652-2006

《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000

《雷电电磁脉冲的防护》IEC61312

《雷电保护元件安全标准》UL-96

7、FS-ITS10V激光车辆检测器检测证书：

获深圳市计量质量检测研究院距离检测合格证书

获广东省计量科学研究院速度检测合格证书

获华南国家计量测试中心符合GB7247.1-2001I类激光人眼安全要求证书

获华通威国际检测有限公司电子产品质量合格证书

获华通威国际检测有限公司电子产品安全合格证书

8、砝石激光车辆检测器现场应用及安装实景图

9、砝石激光车辆检测器应用项目的车辆捕获率及车牌识别率统计

现场车辆捕获率统计

| 路段名称 | 卡口名称 | 方向/桩号 | 摄像机IP | 测试时间段 | 抓拍车辆数量 | 实际过车数量 | 捕获率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | A/B |
| 惠盐深圳段 | 荷坳收费站 | 往深圳方向 | 10.44.250.121 | 12月19日 17：00-17：30 | 505 | 505 | 100.00% |
|  |  |  |  | 12月19日 10：00-10：59 | 684 | 685 | 99.85% |
|  |  |  | 10.44.250.122 | 12月19日 19：00-19：59 | 1024 | 1026 | 99.81% |
|  |  |  |  | 12月19日 11：00-11：59 | 628 | 628 | 100.00% |
|  |  |  | 总计： |  | 2841 | 2844 | 99.89% |

现场车牌识别准确率统计

| 路段名称 | 卡口名称 | 方向/桩号 | 摄像机IP | 测试时间段 | 抓拍数 | 误拍数 | 抓拍不全数 | 污损车牌数 | 识别错误数 | 识别正确数 | 有效号牌数 | 有效号牌识别准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | B | D | C | A | E-B-D-C-A | E-B-D-C | (E-B-D-C-A)/(E-B-D-C) |
| 惠盐深圳段 | 荷坳收费站 | 往深圳方向 | 10.44.250.121 | 12月19日 17：00-17：30 | 505 | 0 | 9 | 2 | 7 | 487 | 494 | 98.6% |
|  |  |  |  | 12月19日 10：00-10：59 | 684 | 0 | 6 | 6 | 13 | 659 | 672 | 98.1% |
|  |  |  | 10.44.250.122 | 12月19日 19：00-19：59 | 1024 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1012 | 1016 | 99.6% |
|  |  |  |  | 12月19日 11：00-11：59 | 628 | 0 | 0 | 3 | 2 | 623 | 625 | 99.7% |
|  |  |  | 总计： |  | 2841 | 0 | 16 | 18 | 26 | 2781 | 2807 | 99.1% |