走进锂电池的世界 选购有标准

锂电池是什么？我们常用的智能手机的电池就属于锂电池，那么锂电池原理是什么呢？我们应该怎么对其进行选购呢？

一、锂电池原理- -简介

锂电池，是早期由爱迪生发明的一种由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池，其工作原理为一种Li+MnO2=LiMnO2的氧化还原反应。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得其长期没有得到广泛应用，但现在随着科学技术的高速发展，锂电池逐渐成为主流。

二、锂电池原理- -分类

锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池两类。其中，锂离子电池不含有金属状态的锂，并且可充电，目前已广泛存在于市场中；可充电的锂金属电池在1996年也被研制出来，并在安全性、容量、性价比等方面优于锂离子电池，但自身技术要求较高，目前应用还不是很广泛。

三、锂电池原理- -锂金属电池

锂金属电池常采用二氧化锰MnO2作为正极材料，采用金属锂Li或其合金为负极材料，使用非水电解质溶液的电池。其放电反应的化学方程式为Li+MnO2=LiMnO2。

四、锂电池原理- -锂离子电池

锂离子电池常采用锂合金的金属氧化物作为正极材料，采用石墨作为负极材料，使用非水电解质溶液的电池。其充电时正极的化学方程式为LiCoO2==Li(1-x)CoO2+XLi++Xe-(电子)，负极的化学方程式为6C+XLi++Xe- = LixC6，充电时电池总反应为LiCoO2+6C = Li(1-x)CoO2+LixC6。

五、锂电池原理- -正极

锂电池正极材料通常为锂铁磷酸盐LiFePO4，但其也有多种不同的选择，各正极材料及其区分如下图所示。以LiFePO4为例，充电时正极的化学方程式为LiFePO4 → Li1-xFePO4 + xLi+ + xe-，放电时正极的化学方程式为Li1-xFePO4 + xLi+ + xe- → LiFePO4。

六、锂电池原理- -负极

锂电池负极材料通常为石墨，但研究发现钛酸盐可能是更好的锂电池负极材料。充电时锂离子嵌入，负极的化学方程式为xLi+ + xe- + 6C → LixC6；放电时锂离子脱嵌，负极的化学方程式为LixC6 → xLi+ + xe- + 6C。

七、锂电池原理- -选购方法

1)有无明确标识容量：无明确标识容量(如1000mAh或1000毫安培小时)的很有可能是劣质电池或回收电池；

2)有无保证待机时间：电池品质不稳定的情况下，无法对顾客保证待机时间；

3)是否加装安全保护板：无安全保护板的情况下，锂电池可能会有变形、漏液、甚至爆炸的危险。