# ZLG如何保障小米智能家庭套装编程10000套？

MWC 2015 正式开幕，多家智能设备厂商都抢先发布了旗下新品，这里面手机已经不再“大红大紫”，万物互联的智能设备已经扑面而来。为满足手痒的电子硬件发烧友的抢购，看ZLG致远电子如何提升关键器件编程效率？

小米智能家庭套装均内置小米智能模块，采用Zigbee组网协议，其中包含多功能网关、人体传感器、门窗感应器和无线开关四种产品。套装里的各部件，通过多功能网关这个“大脑”来进行组网。

而多功能网关里面用的核心就是NXP的JN5168，这是“大脑中的大脑”。把智能网关小心拆解后如下图，红色圈里面就是JN5168芯片。

智能网关拆解

1.1 问题来了，产能怎么办？

JN5168除了本身优秀的性能外，产品供应问题也要快速解决。智能硬件如果严重缺货，再完美的产品也会很容易被步步紧逼的竞争对手抢占市场。

1.1.1 弃串行改并行，传输速度提升8倍，全片烧录仅13秒

由于JN5168仅支持串行烧录接口，且最高时钟速率为1Mbps，显然串行数据传输速度极慢无比，完成整片（256KB）擦除+编程+校验操作至少需60秒。即使5台机器同时烧录，一天也仅能烧录3000片。

ZLG创新地抛弃普通编程器采用的串行传输方式，转而采用并行传输。把数据位宽从1位扩展到8位，使得整体传输速度至少提升8倍以上。Flash几乎一直在不停地写！只需13秒便完成了整片（256KB）擦除+编程+校验操作！

串行烧录与并行烧录的对比

1.1.2 4个独立站点异步烧写，产能至少提升4倍以上

单颗芯片烧写速度已经不能再快，如果还要更快，只有依赖于SmartPRO T9000-PLUS的4个站点同时烧录。而多站点烧录时，普通编程器通常采用同步烧录，即每次必须取放完所有芯片后，再同时4站点烧录，如下图所示的烧录流程。

同步烧录的工作模式

这种模式相比单站点烧录，速度提升4倍。但是问题很明显：在取放芯片时，编程器处于空闲状态！为什么不将这些空闲时间充分利用起来？

而SmartPRO T9000-PLUS采用异步烧录，4个站点互相独立、互不干扰，自动感应芯片，即放即烧，其烧录流程如下图所示。采用这种方式，即使在取放芯片时，仍然有芯片在烧录，保持每时每刻都在高效烧录状态！

异步烧录的工作模式

最终平均烧录4颗JN5168芯片所需时间，少于同步烧录的时间，所以相比单站点烧录，产能提升不仅仅是4倍，而是4倍以上！仅需一台SmartPRO T9000-PLUS，轻松搞定一天10000芯片的烧录。

SmartPRO T9000-PLUS异步站点示意图

1.2 仅仅是烧录Flash这么的简单需求吗？

用户要求在烧录的同时，不仅要支持EEPROM的擦除还要加密芯片。而SmartPRO T9000-PLUS不仅能擦除EEPROM，还可以编程、读取，满足了现在与将来的任何需要。同样地，SmartPRO T9000-PLUS提供直观的加密配置界面，通过对话框的形式，允许用户自由选择使用哪种等级的加密（CRP_LEVEL1、CRP_LEVEL2），是否禁用JTAG等，所有配置仅需要轻松点击鼠标即可完成。

JN5168加密配置界面