看守所总线联动监控系统方案

印度媒体6月29日报道，两名囚犯上个周末从位于新德里、被称为印度戒备最森严的蒂哈尔监狱越狱。一名越狱犯目前已被警方逮捕，另一人仍在逃。

《印度斯坦时报》报道说，两名囚犯27日深夜先是从关押他们的7号牢房爬入位于监狱建筑群边缘的8号牢房，然后在8号牢房的墙下挖出一条3米左右的地道逃走。

无独有偶，6月初，美国纽约两名杀人犯斯韦特和马特从纽约州克林顿监狱逃走，而克林顿监狱是纽约州最大、安全级别最高的监狱。

此前，关于越狱的案件也时有发生，大大威胁了社会治安。作为一级风险场所的看守所(监狱)，其结构组成错综复杂，对于安防系统的要求甚高，周界防范和监控系统则在整个监狱的安防系统中扮演者举足轻重的角色。

一、应用概述

看守所是关押、管理犯罪人员的重要场合，一套严苛的安防管理系统能够有效地震慑犯罪分子，保障看守所的安全。

而从目前的情况看来，由于是临时羁押犯人的场所，部分看守所安装的安防系统并不如人意，其安装的监控、报警、门禁等与普通的安防系统大同小异，且各个系统相互独立，管理起来比较困难。而随着数字化、网络化的不断发展，普通的单一的安防系统已经很难满足需要。

针对实际情况，艾礼安开发出了一套专门针对看守所的总线联动监控系统方案，将报警和监控有效地结合起来，保证看守所的安全运行。

二、系统要求

在实际方案中，为保证项目的实用性和合理性，甲方对系统提出了如下要求：

1、多级联网管理

根据省级和市县级看守所的不同结构，要求安防系统具备多级联网功能，前端信息可以实现共享，便于管理和分配。

2、多权限管理

根据实际需求，看守所要求安防系统实行严格的权限管理，每一级分配权限不同，管理任务也各不相同。

3、联动管理

当下，部分看守所的安防各个子系统相互独立，没有形成统一的管理和联动，看守所要求周界防范和视频监控能够联动工作。

4、多种警号讯息管理

根据看守所的要求，每一个控制室都需要联动多个警号，根据警情的不同可以发出不同的报警讯息，方便对警情进行管理。

三、设计原则

本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

1、稳定性

硬件选用先进、成熟、可靠的产品，是已在类似工程中使用过许多的，证明能适应室外环境的硬件，软件均是良好的中文界面，系统的设计应具有较高的可靠性。

2、安全性

在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

3、开放性

以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，可以消防、监控、聚光系统实现联动。

4、实用性

整套系统在应用过程中各司其职，根据用户现场环境，设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现最佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

5、经济性

在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，追求最优化的系统设备配置，尽量降低系统的成本和运行、维护费用。

6、易用性

艾礼安总线联动监控系统经过几年的时间开发，已经达到了系统功能强大、界面友好、软件设计人性化，易于被普通用户掌握、操作和使用的特点。

四、设计规范与依据

1. 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75—94

2. 《安全防范工程通用图形符号》 GA/T 75—1999

3. 《安全防范系统验收规则》 GA 308—2001

4. 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

5. 《视频安防监视系统技术要求》 GA 367—2001

6. 《入侵报警系统技术要求》 GA 368—2001

7. 《入侵探测器通用技术条件》 GB 10408.1—2000

8. 《主动红外入侵探测器》 GB 10408.4—2000

9. 《民用闭路监视电视系统工程技术规格》 GB 50198—98

10. 《磁开关入侵探测器》 GB 15209—94

11. 《防盗报警中心控制台》 GB/T 16572—1996

12. 《报警图像信号有线传输装置》 GB/T 16677—1996

13. 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》 GB 16796-1997

14. 《防盗报警控制器通用技术条件》 GB 12663-2001

15. 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16—92

16. 《中国电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ 232—82

五、系统工作原理

看守所防盗要求比较严格，遇到的一些突发事件比较多，譬如：越狱，劫持，自然灾害，斗殴等。现在某某看守所有两个分控室和一个主控室。希望出现突发事件分控室和主控室的民警都能够第一时间知道。

因此在周界围墙上安装对射，在每个分控室安装紧急按钮并通过警号的颜色来提示不同的报警属性。当有犯人越狱时，红外对射触发报警，通过地址码上传至报警主机。报警主机在通过总线下发到各个分控室的继电器，进行联动相对应属性警号报警，提醒值班人员尽快赶往警情现场。并在总控制室联动视频，进行视频复核警情。如果某个分控室出现劫持事件，值班人员可按下就近的紧急按钮，警情通过地址码上传至报警主机，报警主机在通过总线传输至各个控制室的继电器，联动相对应警号提醒其他控制室人员注意警情。

六、系统组成

本系统主要由总线报警主机、中文LCD编程键盘(AL716、AL730)、前端报警探测器、警号、防区拓展模块以及继电器拓展模块等构成。

总线报警主机：连接前端设备和中心软件，用户可以通过主机对前端设备进行控制，支持多个防区的视频报警联动，是这整个系统的中枢神经。

键盘：方便用户操作，连接报警主机可以直接对防区进行布撤防控制，还可以用于各种编程操作和显示。

报警前端探测器：这里主要是接入对射，警卫室安装紧急按钮，遇到越狱、劫持等可立即触发报警系统，与视频监控联动，起到及时报警的作用。

警号：采用金属电镀外壳，更耐磨损，触发时立即发出报警信号。

防区拓展模块：具备总线通讯功能，可与AL系列总线报警主机配合使用，具有警号输出接口，可跟随报警输出。

继电器拓展模块：用于驱动警号或视频监控的电源控制切换，支持RS485总线通讯或IP网络通讯两种模式。

七、系统结构图