路灯控制系统节能效益分析

一、概述

路灯系统是城市基础设施的组成部分，是与人们日常生活紧密相关的是市政公共设施。同时，绿色照明也是当今照明界得必然趋势。随着城市化进程的加快和城市规模的扩大，照明消耗，照明电费日益高涨，加剧了我国日趋紧张的能源供应。伴随着LED产业的飞速发展，LED户外灯具渠道原有的传统灯具是必然的趋势。那么利用LED的智能化控制，进行二次节能，将会具有非常广阔的市场及实际效果。
    目前雷鸟科技基于这样的前景，依托强大的研发能力，正着手于LED路灯控制系统的研发，此系统的研发，是结合了目前最新的无线ZIGBEE技术。通过ZIGBEE，实现多个节点之间的自动组网，及数据传送。具有低功耗、低成本、延时短、高容量等特点。

二、系统架构

三、方案设计

本系统方案采用ZIGBEE，ZIGBEE无线路灯控制系统与路灯监控中心建立一个全方位的实时监测和监视，区域内的路灯无线终端管理到每一盏路灯，对电压、电流、功率因素、亮度、温度等进行监控。

系统特点：

- 采用ZIGBEE无线传输网络控制技术。

- 安装方便，无需布线，自动维护。

- 实现对路灯单灯控制，具有定时、分控，故障报警灯功能。

- 能够实现一隔一、一隔二等多种控制方式。

四、安装

ZIGBEE无线控制器系统安装主要分成三部分实施:单灯控制器的安装、集中控制的安装、上位机软件安装。

- 单灯控制器的安装

尽量把灯具放到灯头上面，天线引出灯壳，且天线最好朝下，如图，用馈线把天线引出来，用卡扎等方式来固定。

- 集中控制器的安装

集中控制器需要放到路灯控制箱里面。安装集中控制器可根据现场的情况来做调整，基本保持两个原则：1，一个集中控制最多控制300盏左右的路灯。2，一个路灯的控制箱用一个集中控制器。

- 上位机软件的安装

客户需要申请固定IP和搭建好服务器，雷鸟科技为客户提供软件安装，并调试成功。

五、节能比较

以某个项目工程为例：149展 100W的LED大功率高杆灯，未采用智能控制系统：

| 高杆灯功率 | 耗电/小时 | 耗电/天 | 耗电/每月 | 耗电/每年 | 数量 | 共计耗电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000W/ 杆 | 1度 | 12度 | 360度 | 4320度 | 149盏 | 643680度 |

此项目每年电费为：共计耗电 X 0.68元=437702.4元

使用智能控制系统，通过调光控制，每天12个小时，其中可有2个小时采用50%亮度，4个小时75%亮度。预计可节约30%耗电。

| 高杆灯功率 | 耗电/小时 | 耗电/天 | 耗电/每月 | 耗电/每年 | 数量 | 共计耗电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000W/ 杆 | 0.7度 | 8.4度 | 252度 | 3024度 | 149盏 | 450576度 |

可节约每年用电：643680-450576=193104度

可节约费用：193104度X 0.68元=131310.72元