卧螺离心机选型10大原则

卧螺离心机选型10大原则：

1、物料成分：不同成分的物料所用的卧螺离心机类型有一定规律可循。

2、物料比重：指固相比重和液相比重。物料各组分的比重差大，容易沉降分离。各组分的比重差小，不易沉降分离。

3、物料颗粒大小：大颗粒容易沉降分离，小颗粒不易沉降分离。

4、物料浓度：指物料含固量和物料含湿量。

5、物料粘度：物料中液体粘度小，容易沉降分离。液体粘度大，不易沉降分离。

6、物料温度：物料温度对离心机润滑、轴承运行和物料的流动性等有影响。

7、物料PH值：物料PH值对与物料接触的转鼓、螺旋和管道等材质有影响。

8、分离后所要物相：指分离后要是固相，还是液相。

9、分离后所要物相浓度：指分离后的固相含湿量和液相含固量。

10、处理量：指离心机的生产能力，分进料处理量和出料处理量。