一款可调稳压电源电路设计方案

本文设计的一款可调稳压电源电路方案，电路简单，在1.25-37V电压之间连续可调，最大输出电流可达1.5A。文中还给出了详细的电子元器件的选择与制作，喜欢动手DIY的电子爱好者可以自己试着制作一台。

本文将采用LM317三端稳压芯片的输出电压连续可调的稳压电源电路，输出电压在1.25-37V之间连续可调，输出最大电流可达1.5A。

可调稳压电源电路工作原理

图：可调稳压电源电路设计原理图

电路原理图见图1。LM317输出电流为1.5A，输出电压可在1.25-37V之间连续调节，其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定，输出端和调整端之间的电压差为1.25V，这个电压将产生几毫安的电流，经R1、RP1到地，在RP1上分得的电压加到调整端，通过改变RP1就能改变输出电压。注意，为了得到稳定的输出电压，流经 R1的电流小于3.5mA。LM317在不加散热器时最大功耗为2W，加上200×200×4mm3散热板时其最大功耗可达15W。VD1为保护二极管，防止稳压器输出端短路而损坏IC，VD2用于防止输入短路而损坏集成电路。

可调稳压电源电路元器件选择与制作

本机焊接完成检查无误即可正常使用，无需调试。但焊接时要注意，电容C2应靠近IC的输入端，C3应靠近IC的输出端，这样能更好地抑制纹波。