环形变压器、方形变压器与开关电源的比较

关于变压器的种类有好几种，小型变压器的种类有环形变压器、方形变压器与开关电源，相信很多人都不清楚怎么去选择这几种变压器。

A、效率

50W环形变压器的工作效率是86%-90%，而50W方形变压器的工作效率在80-84%。

400W环形变压器的工作效率是90-93%，而开关电源400W的工作效率是78-85%。

B、温升

50W的环形变压器温升低，50W的方形变压器温升高。

400W的环形变压器温升低，400W的开关电源温升高

C、成本

200W以上的环形变压器成本低，200W以上的方形变压器成本高。

500W以上的环形变压器成本低，500W以上的开关电源成本高。

D、干扰

环形变压器漏磁很小，方形变压器漏磁明显，有低频干扰。

环形变压器本身基本无干扰，开关电源本身就是高频干扰源，有高频电磁辐射。

F、寿命

环形变压器、方形变压器无寿命衰减明显材料，有30年前的变压器仍在使用。

开关电源有寿命衰件明显材料，10年前在用的很少，电解电容的寿命就是电源的寿命，一般是2年左右。

G、低温特性

环形变压器、方形变压器零下30度仍正常启动，非常适合北方冬天室外使用。

开关电源零下30度启动困难，北方冬天室外用需注意。

H、设计灵活

环形变压器体积可按客户要求灵活定制，多绕组可按客户定制，定制无需模具、研发、设计。

开关电源订制体积需要模具，模具费用高、时间长，订制多绕组，电压需要设计研发费用高，时间长。

I、过载特性

环形变压器、方形变压器允许短时间明显过载，能提供超额功率，1-2倍（包装机械），能提供超额工作电流，1-3倍（功放机），能提供超额启动电流，1-3倍（电焊机）

开关电源不能明显过载、超载。

J、可以做大功率防水

环形变压器—防水变压器防水电源做1000W很容易，最大做到2000W。

DC—防水开关电源散热无法解决，最大做到200W。

K、体积重量

环形变压器体积笨重，不能稳压，体积受限，输入电压正负10%。

开关电源重量轻，运输安装方便，恒压输出，不受输入电压波动的影响，可做超薄、超小型输入电压可做AC85-265V，110V和220V通用无需切换。