HJ-5多功能搅拌器操作及维护办法

HJ-5多功能搅拌器操作及维护办法

1．接通HJ-5多功能搅拌器电源，合上电源开关，指示灯亮。

2．磁力搅拌：

①将装有溶液和搅拌子的试瓶（或其它器皿）放在工作面顶板上。

②开磁力搅拌开关，对应指示灯亮。

③调节“磁力”调速旋钮，升至所需转速，对应指示灯亮。

3．电动搅拌：

①确定装液试瓶（或其它器皿）的装夹或放置。

②调整、校准电机和夹具在立柱上的位置和高度。

③装夹。

④开电动搅拌开关，对应指示灯亮。

⑤调节“电动”调速旋钮，升至所需转速，对应指示灯亮。

4．设定温度：按SET键下排数码管数据闪动（上排正常测温），表示仪表进入温度设定状态，按△键设定值增加，按▽键设定值减小，持续按增加键或减少键设定值会快速变化，再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。

5．工作完毕，调速旋钮置于最小位置，温控旋钮置于非工作状态，关搅拌开关和电源开关，切断电源。

6．HJ-5多功能搅拌器的立柱、工作面、夹具、传感器擦拭干净，其上不允许残留水滴和污物。