逻辑控制器在皮革挂晾机中的应用

1. 概述
皮革加工业是一个古老的行业，但一直以来皮革加工都是一个劳动强度大，生产效率低的行业。皮革加工的一道最麻烦的工序就是挂晾烘干，以往的挂晾烘干设备基本采用继电器、接触器控制，自动化程度都较低，故障率高，工人操作起来费时费力。

我公司配合浙江某机械有限公司开发成功的GJ4-H40系列挂晾机，是集挂晾、输送、秤重、脱钩等功能于一体的新型全自动挂晾机，只要两人就能完成挂皮收皮的全过程，大大提高了晾皮工效。该设备主要由车间上方的挂架和下方的转鼓等构成，一台挂晾机长达三、四十米，一般可为六台转鼓供料。其采用了全套Schneider电气解决方案。采用的产品包涵盖了逻辑控制器、软启动器、低压电器、人机对话产品等。而Schneider公司的Zelio Logic 逻辑控制器作为整台设备的控制中枢，居功至伟。在本控制系统中，Zelio Logic 逻辑控制器与限位开关、秤重传感器以及电磁阀、软启动器等执行元件紧密配合，根据限位开关、秤重传感器传来的信号，按照工艺要求，作适当延时后控制电磁阀或软启动器等的准确动作，以保证系统稳定运行。而且Zelio Logic 逻辑控制器带有一体化的显示面板，所以，系统运行时间可在现场任意调整，以适合不同用户，不同季节、不同皮质的不同情况，非常方便。这都要归功于Zelio Logic 逻辑控制器以最经济的配置实现了所有功能，使客户用小系统控制大设备成为可能。

2. 系统描述
GJ4-H40系列挂晾机的电气控制系统主要由一台型号为SR2A201BD的20点Zelio Logic 逻辑控制器，数台型号为ATS01N272Q的37KW软启动器以及限位开关、秤重传感器等一些控制元件组成。

设备启动后，传送链往复运行，手工将兽皮挂上挂架后，充分利用车间的空间和余热自然干燥，可根据季节、皮质等通过Zelio Logic 逻辑控制器上的显示面板设定晾晒时间，晾晒时间到，开始为1#转鼓供料，挂钩碰到1#转鼓上方的接近开关后，智能继电器延时零点几秒（具体时间可在现场调试后确定）后控制1#供料阀动作，兽皮脱钩落入1#转鼓，挂架继续转动，下一个挂钩又碰到1#转鼓上方的限位开关后，1#供料阀再次动作，兽皮脱钩落入1#转鼓，如此，当1#转鼓下的称重传感器测到鼓重到达设定值后，智能继电器使1#供料阀失效，2#供料阀生效，当兽皮碰到2#转鼓上方的限位开关后，2#供料阀动作，兽皮脱钩落入2#转鼓，挂架继续转动，下一个挂钩又碰到2#转鼓上方的限位开关后，2#供料阀再次动作，又一块兽皮脱钩落入2#转鼓，以此类推，直到所有的转鼓全都装满以后就可由手动加药，然后通过软启动器启动转鼓运行了。

3. 总结
因挂晾机工作的时间与皮质、季节、车间温度、设备机械距离等都有关系，所以要求能灵活调整时间，但整机的价格又不高，为了节约成本，选用带显示面板的Zelio Logic 逻辑控制器就成了最佳选择。设备投产后，生产效果非常好，大大提高了生产效率，节约了人力，降低了工人的劳动强度，设备以高产、高效、设备运行的稳定性及优良的售后服务已得到了用户的认可，在皮革行业中具有很高的知名度。销量一直在国内同行中名列前茅，产品供不应求。我们开发的这套Schneider电气控制系统也同时赢得了欧德申机械公司技术人员和销售人员的广泛好评。