# “十二五”南方电网发展规划战略思路

电网发展要满足社会经济发展对电力供应的要求；要成为资源优化配置的平台、服务于低碳社会发展和经济可持续发展；要向更加智能、高效、可靠、绿色的方向转变；要统筹兼顾注重经济效益、协调好经济性和可靠性的关系。

着重抓好电网发展八个战略重点：一是构建跨区资源配置平台，统筹区域内、外资源外的优化配置；二是深入研究西电东送可持续发展问题，促进东西部和谐发展；三是大力支持清洁能源发展，实施南方电网绿色发展战略；四是大力发展智能电网技术，支持新能源、分布式能源、电动汽车等新技术发展；五是建设结构合理的南方电网主网架和各省区负荷中心受端骨干网架，确保电网安全可靠；六是优化网架结构，提高电网输送效率；七是加强配网建设，提高电力供应保障能力；八是加强国际电力合作，进一步拓展电网业务空间。

1坚持以客户为中心，全力满足五省区社会经济发展对电力供应的要求

五省（区）全社会用电量将达到10820亿千瓦时、最大负荷将达到17630万千瓦，五年需新增装机9100万千瓦、新增电力供应6000万千瓦，电力供应能力将比现在提高54%以上。

坚持以客户为中心，以提供安全、可靠、经济的电力供应为根本，为转型期的南方五省（区）社会经济全面可持续发展做好服务。“十二五”期间，公司将投资4005亿元加强和优化电网建设，比“十一五”增加1000亿元，建成投产220千伏及以上交流输电线路3.5万公里，变电容量1.89亿千伏安，直流线路5150公里，换流容量1460万千瓦。到2015年，南方电网总规模将达到：500千伏交流线路3.6万公里，直流线路9620公里，500千伏交流变电容量2.16亿千伏安，直流换流容量2720万千瓦。

2深入研究西电东送可持续发展问题，促进东西部和谐发展

西电东送规模将新增1730万千瓦，达4300万千瓦，广西将转变为西电东送的受端；西电东送电源转为以水电为主，比重将达到75%。

把深入实施西部大开发战略放在南方电网区域发展总体战略优先位置，继续实施西电东送，深入研究未来不同历史阶段西部云南、贵州和广西的发展与西电东送的变化趋势关系，合理确定西电东送可持续发展规模。

“十二五”期间，西电东送规模将新增1730万千瓦，达到4300万千瓦。西电送广东将新增1370万千瓦，达到3810万千瓦。广西将转变为西电东送的受端，新增接收云南水电300万千瓦和贵州60万火电，受电规模将达到490万千瓦。“十二五”西电东送电源转为以水电为主，比重将达到75%，比“十一五”大幅增加。

重点建设溪洛渡右岸电站送电广东±500千伏同塔双回直流输电工程，糯扎渡电站送电广东±800千伏特高压直流输电工程，金沙江中游梨园、阿海电站送电广西±500千伏直流输电工程，研究并适时建设海南联网二期工程，确保“十二五”西电东送省间框架协议的执行落实。

3大力支持清洁能源发展，全力促进电力结构调整优化

规划新投产水电4040万千瓦、风电等新能源发电300万千瓦、核电1015万千瓦、抽水蓄能电站298万千瓦。南方电网非化石能源发电量将达43.3%，占一次能源消费的比重达到21.9%，比2010年提高5个百分点。

大力支持非化石能源发展，推动传统能源清洁高效利用，注重规划建设的节能减排效力，转变规划建设思路，将低碳、减排、提高能源利用效率纳入规划建设优化目标和标准要求。通过调整电源结构，继续关停小火电机组，积极采用高参数、高效率发电设备，优化布局，力争形成结构和布局基本合理、能效较高、环境友好、满足经济社会发展需要的电力供应结构。

至2015年，全网规划装机容量合计约2.6亿千瓦，其中水电9900万千瓦、核电1500万千瓦、风电等新能源发电480万千瓦、抽水蓄能电站748万千瓦，气电650万千瓦、煤电1.28亿千瓦，区外送入680万千瓦。与“十一五”相比，水电比重上升约3.4个百分点，风电等新能源比重上升约0.8个百分点，核电比重上升约2.9个百分点；南方电网非化石能源装机比重将达到48.4%。

4优化电网结构，提高电网输送效率，规划建设一个安全可靠的现代化大电网

全网综合线损率力争降至6.12%，比“十一五”下降0.16个百分点；全面消除综合线损率超过12%的县级供电企业。西电东送主网架形成“九直八交”的送电大通道。

规划建设结构合理的主网架和各省（区）负荷中心受端骨干网架，主干电网、城市电网、农村电网更加协调发展。加强电网综合防灾能力建设，从规划源头提高电网防冰、防台风水平。做好各层级电网结构优化，使潮流分布更加合理，串补、静补、紧凑型线路等新技术得到更加广泛应用，为全网总体优化、节能发电调度创造条件。

“十二五”期间，西电东送主网架形成“九直八交”的送电大通道；广东电网形成以珠江三角洲双回路内外环网为核心、适应东西两翼电源接入需要、便于接受外区来电和省内电力交换的骨干网架；广西电网形成类“井”字型网架结构，逐步转变成为南方电网统一主网架中另一个重要的受端电网；云南电网形成适应本省负荷和西电东送需要的“两横两纵一中心”的省内500千伏输送电网络和“五交五直”外送通道；贵州电网形成适应各类电源分层接入和电力可靠供应的500千伏网格型主网架；海南电网西部、南部加强为三回，北部形成以海口为中心的环网结构。

5加强城市和农村配网建设，提高电力供应保障能力

至“十二五”末，全网城市客户年平均停电时间不超过5小时，主要城市达到国内领先水平，国际化大城市达到世界先进水平。

统筹主网与配网发展，注重各级电压等级的协调，坚持统一规划、统一实施，加快城乡电网建设与改造，提高城乡配电网的供电能力和供电可靠性。

抓好农电发展，切实做好新一轮农村电网改造升级。加快新一轮农村电网改造升级和无电地区电力建设，搭建“以工促农，以城带乡”的电力发展平台。计划投资1116亿元进行农网建设改造和升级，占电网总投资的27.9%，建设变电容量4155万千伏安，线路长度309271千米，全面实现区域内无电人口通电，为农村经济社会发展和农民生活用电提供安全可靠的电力保障。

6以科技创新为动力，大力运用现代信息技术加快电网升级改造

在深圳光明新区、珠海横琴新区、广州中新知识城等地区开展智能配网建设，在广州、深圳、南宁等主要重点城市推进配网自动化建设。

大力发展智能电网技术，提高电网科技含量。将新能源规划、分布式能源规划纳入电力工业规划，适时开展区域综合能源规划，实现统筹发展。

坚持二次系统与一次系统同步建设，强化二次系统建设，注重科技进步和科技创新，建设先进、可靠的调度自动化系统与通信网络，提高电网调度运行智能化水平。借助现代信息化技术和电力电子技术，积极研发和采用新的电网安全稳定技术，建立电网动态安全监测预警系统和应急备用体系，构建主动型和对策型相结合的新型电网安全时空防御体系。“十二五”期间，稳步推进二次系统一体化和南方电网一体化电网运行智能系统研究和建设。

7继续深化节能减排，提升电网在新能源和低碳能源发展中作用，打造绿色电网

完成国家“节电量不低于售电营业区上年售电量的0.3%、最大用电负荷的0.3%”的目标。2015年公司万元产值综合能耗力争降至0.151吨标煤/万元（按2005年可比价），较2010年下降0.004吨标煤/万元。

以新一轮世界能源变革为契机，进一步提升电网实现能源变革的重要技术支撑和网络平台作用，加快南方电网区域低碳能源发展步伐，将南方五省（区）电网建设成为绿色电网。

提高电网接纳风电、太阳能发电等可再生能源以及各种性能的分布式能源系统等多元化电源的能力，推动实现能源结构的战略调整。通过发展分布式电源、交互式智能电力系统等终端应用设施和技术，在终端用户能源供应和服务市场上实现电网与天然气管网、热力等其他能源供应系统的协调发展和优势互补，提升能源系统的综合供应能力和服务效率。

完善和制定公司“十二五”节能减排综合性工作方案实施计划、“十二五”节能减排规划、“十二五”线损规划。深入推进节能发电调度，积极消纳西部季节性水电，满足电源结构调整对电力调度的发展要求。积极采用节能技术和节能设备，淘汰高耗能技术和设备；加强线损一体化管理，推进“四分”管理向精益化转型，开展线损理论计算。巩固和加强需求侧管理，引导用户改进用电方式；深入开展节能服务，积极推进合同能源管理；推进节能办公管理，实现企业节能减排。

8统筹区内外资源，加强资源优化配置能力

开展云贵水火互济研究、西南水电消纳研究和缅北输电规划研究，力争“十二五”末输入境外水电200万千瓦，到2020年输入境外水电2000万千瓦。

统筹国际国内两种资源、两个市场，将周边国家和地区的水力资源纳入配置范畴，系统开展境外水电回送研究，加大对GMS水电开发的支持力度，提高电网的消纳能力。与境内水电开发做好衔接，有序开发境外水电资源为我所用，做到境内与境外两个市场建设相结合，既保证国家能源安全，又拓展南方电网发展空间，进一步提高环保水平，促进发展低碳经济。

重点开展云贵水火互济研究、西南水电消纳研究和缅北输电规划研究，并力争在“十二五”末，输入境外水电200万千瓦；在2020年，实现南方电网更大范围内的电力资源优化配置，输入境外水电2000万千瓦的目标。

9加快“走出去”步伐，拓展南方电网发展空间

至2015年送电澳门达115万千瓦，占澳门最大负荷的85%；与缅甸联网，参与缅甸国家电网规划；推进老挝国家电网规划建设和中老电铁配套输变电工程项目规划建设工作；推进与越南联网、越南永兴火电建设项目；开发泰国市场，进一步拓展市场空间。

利用公司区位、人才和技术优势，充分发挥公司大湄公河次区域电力合作中方执行单位的作用，加强与境外、区外联网输电规划研究，积极主导参与境外国家电网规划、电源建设，牵头做好次区域骨干电网规划，积极参与次区域水电资源开发，拓展公司业务覆盖地域。

一是加强对港澳送电，配合香港地区燃煤火电的关停，积极增加向香港送电，保障其电力供应；逐步加大向澳门供电，新建3回220千伏电缆线路，形成通过6回220千伏线路送电澳门的格局。二是与缅甸联网，完成缅甸水电输电规划研究，参与缅甸国家电网规划。三是全面推进老挝国家电网规划建设和中老电铁配套输变电工程项目规划建设工作。四是全面推进与越南联网、越南永兴火电建设项目。五是积极开发泰国市场，为国内企业在老挝、缅甸开发水电进一步拓展市场空间。