PLC的程序是一套系统或者单体设备核心内容。在系统维护人员的眼里，做程序是似乎一件很了不起的事情，但是当我们做了几年PLC程序之后，或许我们会发出感叹：其实PLC程序很简单，但真的是这样吗？

作出一套能够使设备或者系统运行起来的程序确实很简单，但是，如果想让系统成为一套紧密结合的整体，拥有完美的自检测系统、报警连锁系统、良好的扩展性和防盗性能，确实是一件费心的事情。这段时间，看了几套老外的程序，深深的被老外的设计思想所折服，下面简单的介绍一下其"铜墙铁壁"般的构架，希望和同仁们分享。

程序一：整套系统是一个完整的整体，任一部分的错误都会导致整条生产线的停车，如想在整套系统中添加新的块或者删除程序块都会出现故障，其每部分都分配了一个站号，每个站号经过一套算法得出一个固定的值，在程序中进行判断，如果相等则整套程序开始按部就班运行，如果不相等，程序停留在循环检测阶段，一直到等于这个固定值。这样一个简单的功能，就有效的控制了整套系统的各个部分都在可控的框架内运行。

程序二：整套系统首先由高级语言产生了一套程序的时钟系统，由时钟值除以一整数，当产生不同的余数时，调用不同功能区程序。其中只有初始值等于某一数值时，时钟程序才能不触发，投入运行。由此可以看出，一套完美的系统程序，首先需要一个可控且防盗的程序框架，使整套程序都在这个架构内运行，而这个架构，就如同程序系统的铜墙铁壁，时时刻刻保护我们的运行程序不被侵犯。老外的这些程序，使我们看到了目前国内的编程水平和老外的差距，如果称他们的系统工程为军团作战的话，或许我们仅仅是游击战，并没有形成一个系统整体的概念。这种差距相信只有随着国内管理水平的提高才能逐渐的缩短。