变压器有载智能化调压技术

现在，新型有载分接开关的电动操作机构采用非接触式高精度巨磁技术传感器代传统信号发生器，克服了传统信号发生器容易变形、氧化、磨损的缺点。与此匹配的信号传输更可通过光纤、网络完成，特别是光纤传输，更因其无电源和信号衰减，不受传输距离的影响，接线可靠简便;数据以光信号方式进行传输，抗电磁干扰能力强。

有载调压应该根据电力系统的实际运行状态进行动态调节，避免故障下调压。研究表明，有载调压变压器在系统出现大扰动时动作，会导致系统的负荷过重，从而产生负调压效应，降低系统的稳定性。因此，如何及时地诊断系统的故障，保证有载调压分接头能正确动作和闭锁，也是当前新型有载调压变压器亟待解决的问题。

问题负调压降低系统稳定性

智能电网是未来电网的发展方向，需要设备的智能化发展来适应。而有载分接开关作为电力变压器核心工作部件之一，其在线监测、智能调控的技术发展较快，变压器有载调压技术的智能化发展代表了国内智能调压领域的最新方向。

在我国，变压器有载调压技术广泛用于配电系统，在发电厂的升压变压器中也有应用。目前，电力系统新增的大型电力变压器都采用有载调压器，并配置完善的低压配电网络结构和足够的无功补偿容量，以使电网安全运行，满足客户对电能质量的要求。

有载调压变压器在电力系统中有着重要的作用，它不仅能稳定负荷中心电压，而且也是联络电网、调整负载潮流、改善无功分配等不可缺少的重要设备。其基本原理是从变压器某一侧的线圈中引出若干分接头，通过有载分接开关，在不切断负荷电流的情况下，由一分接头切换到另一分接头，以变换有效匝数，达到调节电压的目的。

我国部分地、县级110千伏变电所的变压器由于历史原因，多采用无励磁调压变压器。采用无励磁调压变压器有几个弊端，一是需要一定的停电时间来作调整，干扰了正常生产，影响了正常供电;二是调整次数受限制，仅能作阶段性或季节性调整，不能随时进行，对每天电量峰谷变化所引起的电压波动处理能力有限;三是经常操作无励磁分接开关，密封件易受损造成漏油。现阶段，比较可行的办法就是对变压器进行改造实现有载调压。

据统计，如果更换或改装一台有载调压变压器，当合理调整无功负载时，可以增加相当的无功设备。因此可以说，有载调压变压器不仅是保证现代化电力系统供电质量的关键设备，同时也可以用来改造旧电力系统，产生很大的经济效益。

但近些年来，有载分接开关在运行中出现了一些异常情况。传统的有载调压变压器，采用机械式调压分接开关，存在许多问题，如产生电弧、动作速度慢、维护不便、故障率高等。

趋势控制系统智能化是关键

目前，真空有载分接开关是变压器有载调压的主力产品。未来，智能化发展无疑是从控制方面突破。需要具备智能化的控制系统，包括计算机远程控制、自动调压、并联功能、各种信号输出等。

同时，现在新型电动机构采用模块化设计、积木式搭建，采用新的直插式端子技术，使得电缆的接线和拆线相当容易，适用于同类分接开关电动机构的改造与升级，为变压器有载分接开关改造提供了全新的解决方案。

充分利用先进的电子技术，将所有的功能要求集于一体，首先提高了经济效益，就不会再有为了满足各种功能而配置多台控制器;电子产品设计改动方便，设计者可根据实际需求改动程序及控制方式，其通用、可靠、智能的特点，将最大地满足电网智能化发展的需求。

燃气调压器 www.zqhxtyq.com 整理发布！