# 浅析LED显示屏扫描模式及原理

随着LED技术的发展，LED电子显示屏的亮度也随之不断提高，而尺寸也越来越小，这就表明更多的LED电子显示屏进入室内将成为大势所趋。

然而，由于LED亮度及像素密度的提高给LED屏的控制及驱动也带来新的更高的要求。就一般室内屏而言，现在通用的控制方法均采用行列分控模式，即通常所说的扫描模式，目前来说LED电子显示屏的驱动模式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟，动态扫描也分为动态实像和动态虚拟；

在LED电子显示屏内，同时点亮的行数与整个区域行数的比例，称扫描方式。而扫描还分1/2扫，1/4扫，1/8扫，1/16扫等几种驱动方式。也就是说显示屏的驱动方式不一样，那么对接收卡的设置也是不一样的。如果接收卡本来是用在1/4扫描屏上的，现在用在静态屏上，那么显示屏上的显示将会是隔4行亮一行。一般接收卡都可以设置的，连接好发送卡，显示屏，电脑等主要器件，就可以在电脑上进入相关软件进行设置。那么这里就先来介绍一下LED电子显示屏的扫描模式及原理。

一、LED电子显示屏扫描方式:

1、动态扫描：动态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对列”的控制，动态扫描需要控制电路，成本比静态扫描要低，但是显示效果较差，亮度损失较大。

2、静态扫描:静态扫描是从驱动IC的输出到像素点之间实行“点对点”的控制，静态扫描不需要控制电路，成本比动态扫描要高，但是显示效果好，稳定性好，亮度损失较小等等的优点。

二、LED电子显示屏1/4扫描模式工作原理：

是在1帧图像内每行电源V1-V4按控制要求各开启1/4的时间。这样做的优点是可以更有效地利用LED的显示特性以及降低硬件成本。其缺点就是在1帧图像内，每行LED只能显示1/4的时间。

三、按照LED电子显示屏类型扫描方式分类：

1、室内全彩LED电子显示屏的扫描方式：P4、P5为恒流1/16，P6、P7.62为恒流1/8。

2、户外全彩LED电子显示屏的扫描方式：P10、P12为恒流1/2、1/4，P16、P20、P25为静态。

3、单双色LED电子显示屏的扫描方式主要是恒流1/4、恒流1/8扫、恒流1/16扫。

在看过上面的介绍之后，您是不是对于LED显示屏扫描模式及原理又增加了几分了解了呢？