继电器驱动电路的原理及注意事项

继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大，线圈电阻100-200欧姆，因此要加驱动电路。

1. 晶体管驱动继电器

必须将晶体管的发射极接地，具体电路如下：

NPN晶体管驱动时：当晶体管T1基极被输入高电平时，晶体管饱和导通，集电极变为低电平，因此继电器线圈通电，触点RL1吸合。

当晶体管T1基极被输入低电平时，晶体管截止，继电器线圈断电，触点RL1断开。

PNP晶体管驱动电路目前没有采用，因此在这里不作介绍。

1.1电路中各元器件的作用：

晶体管T1可视为控制开关，一般选取VCBO≈VCEO≥24V，放大倍数β一般选择在120～240之间。。电阻R1主要起限流作用，降低晶体管T1功耗，阻值为2 KΩ。电阻R2使晶体管T1可靠截止，阻值为5.1KΩ。二极管D1反向续流，抑制浪涌，一般选1N4148即可。

2 集成电路2003驱动继电器

左图1～7是信号输入(IN)，10～16是输出信号(OUT)，8和9是集成电路电源。右图是集成块内部原理图。

2.1 工作原理简介

根据集成电路驱动器2003的输入输出特性，有人把它简称叫“驱动器”“反向器”“放大器”等，现在常用型号为：TD62003AP。当2003输入端为高电平时，对应的输出口输出低电平，继电器线圈通电，继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时，继电器线圈断电，继电器触点断开;在2003内部已集成起反向续流作用的二极管，因此可直接用它驱动继电器。

2.2 检修　判断2003好坏的方法非常简单，用万用表直流档分别测量其输入和输出端电压，如果输入端1～7是低电平(0V)，输出端10～16必然是高电平(12V);反之，如果输入端1～7是高电平(5V)，输出端10～16必然是低电平(0V);否则，驱动器已坏。

测试条件：1.待机；2.开机。

测试方法：将万用表调至20V直流档，负表笔接电控板地线(7812稳压块散热片)，正表笔分别轻触2003各脚。