光伏接线盒二极管产生铜绿的原因及其对组件的影响

太阳能组件工作环境各不相同，对组件的适应性、耐候性要求非常严格，这就要求组件厂商在选用原材料是要把好质量关。在所有的原材料中，接线盒的重要性显得非常突出。

太阳能光伏接线盒作为太阳能电池组件的一个重要部件，是介于太阳能电池组件构成的太阳能电池方阵和太阳能电池充电控制装置之间的连接器，是一门集电气设计、机械设计和材料科学相结合的跨领域的综合性设计，为用户提供了太阳能电池板的组合连接方案。作为太阳能电池组件的一种连接器，太阳能光伏接线盒主要的作用就是将太阳能电池模块产生的电能经电缆导出，并保护组件引线不受外界换进侵蚀。由于太阳能电池使用场合的特殊性和其本身的昂贵价值，太阳能光伏接线盒必须经过特殊设计才能满足太阳能电池组件的使用要求。

铜绿产生的原因

因为铜的电阻率低，对于功率的损耗小，价格相对银要便宜，且其延展性好，加工方便，所以接线盒内含铜器件比较多：汇流带是由纯度为99.9999%的铜基材和表面涂层构成；接线端子是是表面镀铬的铜构成；二极管引脚也是由表面镀锡或铬的铜做成；线缆是由纯铜加工而成。

但是由于铜比较活泼，容易和其他物质发生反应，所以，对含铜物品的防护就显得十分重要。表现在接线盒上就是防水防尘等级、散热性能等方面。

铜绿产生机理

铜与空气中的氧气、二氧化碳和水等物质反应产生的物质，颜色翠绿，俗称铜绿。化学式为：

铜绿对组件的影响

铜绿会增大接触点的接触电阻，导致该点持续发热，消耗组件产生的电流，降低组件的输出功率，提高了接线盒内部温度，加速密封圈及盒体材料的老化，还会使与接线盒接触的背板以及EVA等老化速度加快，影响组件的使用寿命。

产生铜绿的原因

原因有以下几点：

1.接线盒密封不好，导致盒内空间存在水汽，与氧气、二氧化碳结合产生铜绿。散热性不好，会使盒内温度较高，会加速上述反应。

2.铜表面镀层脱落或被破坏。产生铜绿的地方一般为两种导体接触点，如二极管与接线端子，接线端子与汇流带，接线端子与线缆等区域。以二极管与接线端子接触点为例，有些厂家在安装二极管时，采用机械压接的方式，二极管或接线柱表面的镀层被破坏、脱落，使铜基材裸露出来，受到空气腐蚀。

处理措施

选择接线盒时要把好质量关，选择材料质量高，导电性好，密封性高，散热性好，设计合理的接线盒，其中密封性和散热性至关重要，只要隔绝空气，降低温度，产生铜绿的可能性就会非常小。