差异分析：激光显示与传统投影

激光投影电视是新的激光图像再现技术，她充分利用了激光本身的优点。在光的传播方式上，激光光源与传统的白炽灯、卤化物灯有着本质上的不同：普通白炽灯、卤化物灯的光线向所有方向发射，而激光器将所有的光线都聚集在一个平行的光束中。此外，激光投影电视比传统投影电视能够表达更大的颜色范围，提供更加清晰的图像。

放映系统之差异

激光投影电视放映系统的不同之处在于，无论激光以垂直或水平角度照射银幕，效果都是一样的——没有失真。即使是怪异的投影几何结构，比如一个拱形银幕，甚至一个圆形屏幕，激光投影在任何地方都不会产生模糊不清的现象。激光投影电视的这种特性为环形放映开创了一个美好的前景。

优势

与传统投影电视中的卤化物灯相比，激光是一种非常高效的光源。在传统投影电视中，卤化物灯只将光线能量的一小部分(2%～3%)进行转化，其余的都变成热量浪费了。而且卤化物灯价格昂贵，易损耗，亮度衰减迅速，对震动非常敏感。而激光投影电视系统的机械部件很少，激光束可以通过镜面进行偏转，系统稳定性好。运行时间长达1万多个小时。

激光投影电视的工作原理是将电视机中的视频信号转换为光信号，将普通电视的电子枪改为激光枪，将三原色激光直接在空间扫描成像，可在空间获得逼真的色彩立体影像。该技术产品具有色域宽、色纯度高、显示画面尺寸灵活可变、无有害电磁射线辐射等特点。

应用范围广泛应用于车站、码头、商业闹市等公共场所的大屏幕显示。

技术特性无辐射，超大型，高清晰、高亮度，成本低、体积小，寿命长，比传统投影电视能表达更多颜色范围，能实现空间影像。与普通电视相比功耗仅5%。系统稳定，寿命10万小时。

传统的彩色电视机是利用三原色电子束，按照视频信号的规律逐行打在荧光屏上，使荧光屏形成彩色光斑。由于人眼的残留视觉效应使我们能够看到连续运动的彩色影像。因此传统彩色电视机必须设置阴极射线管，即使现代高科技超薄彩色电视也必须有液晶显示器、等离子显示器等。大屏幕投影电视只是提高了阴极射线管的亮度，投射到一个屏幕上显示而已。室外电视墙现在一般采用的是LED发光二极管，但是其像素较少，不能体现电视标准。

国内相关技术发展

中国现在研制的激光彩色投影电视，是利用三原色激光枪发射激光束，采用世界首创高频振镜技术，将三原色激光在空间成像。真正实现立体逼真的彩色空间电视。具有超大型，高保真，高清晰度，世界一流的电视影像技术。目前该项目已获得国家专利，在技术上已完全成熟，现已进入样品制作阶段。目前国际上只有德国和美国开展激光投影电视技术方面的研究，产品技术尚处在研制阶段，国内有十几个机构(其中有中国科学院)刚刚开始研究，。由于我们对以往的技术作了大胆改进，发明了世界最先进的高频振镜技术，提高了产品的技术含量，大大降低了原材料成本，为今后顺利的进入国际市场奠定了基础。