机器视觉中偏振片的应用

在利用自动化技术对产品进行检测时，图像成为整个检测过程中最为关键的一步。利用偏振片，在某些场合能大大提高图像质量，达到检测的目的。随着工业自动化行业的不断发展，我国自动化技术也随着日趋成熟，越来越多的行业由原来的传统生产模式转变为自动化生产模式。例如电子行业，食品行业，医药行业等等。

传统工业检测利用人眼对产品外观进行观察并根据对良品/次品的判断经验，来区分产品的好坏。而自动化行业则利用机器视觉成像，并对图像进行软件分析比对，利用PLC控制Robot对产品进行分类。

在利用自动化技术对产品进行检测时，图像成为整个检测过程中最为关键的一步。

成像过程中，为了得到一副均匀性好，对比度高的图片，在视觉成像时，我们会用机器视觉光源进行打光，以便得到便于软件处理的图片。选用合适的光源，一般情况下都能得到一副好的图像，但有时由于产品的特殊材质而很难得到一副好的图像。

例如光源照在光滑的非金属表面上，光滑的非金属表面在一定角度下反射形成的眩光是偏振光，而许多偏振光在成像中是有害的，使我们看不到清晰图像。能够滤除偏振光的滤镜叫做偏振镜。普通的偏振镜叫做线偏振镜。把偏振镜装到镜头的前端，仔细旋转偏振镜，使得有害眩光减至最小甚至消失，这样就能拍摄出没有眩光的照片了。

下面是利用偏振原理做的一个药品检测的实验图片：

所以利用偏振片在某些场合能大大提高图像质量，达到检测的目的。